## Slide 1
UNASA
Irrigazione della viticoltura in collina: prospettive ed innovazioni applicabili
UTILIZZO INNOVATIVO DELLA RISORSA IDRICA IN AGRICOLTURA NELLA PROSPETTIVA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Accademia di Agricoltura di Torino, 22 aprile 2024
Alberto Cugnetto

## Slide 2: Statistiche superfici vitate italiane, importanza della viticoltura e focus su Piemonte
PIEMONTE
45.823 ha vitati
18.000 aziende
2,06 MLN di hL 2023
1,4 MLD. € (1% PIL regionale)
1,2 MLD € export
  41 DOC
  18 DOCG
ITALIA
661.000 ha vitati
300.000 aziende
42,5 MLN di hL 2023 (2° posto, 18 % della produzione mondiale vino)
13,3 MLD. € (0,6 % PIL)
7,6 MLD € export
  334 DOC
  118 IGT
  74 DOCG

## Slide 3
Italia: ¼ superficie vitata irrigata
Piemonte: < 1% superficie vitata è irrigata
Trentino AA: > 80% superficie irrigata
Notes: \

## Slide 4: Cambiamento climatico, importanza dell’acqua per la vite e danni correlati allo stress idrico prolungato in vite
IMPORTANZA DELL’ ACQUA PER LA VITE
Scambio gassoso
  La traspirazione è necessaria per la vita delle piante terrestri. Aiuta l'assorbimento dell'anidride carbonica dall'atmosfera durante la fotosintesi tramite gli stomi.
Raffreddamento
  L'80% dell'effetto rinfrescante di un albero da ombra deriva dagli effetti di raffreddamento evaporativo della traspirazione. Ciò avvantaggia sia le piante che gli esseri umani, e fa sì che le cellule vegetali si raffreddino.
Movimento di acqua e sostanze nutritive
  Sposta i minerali dalla radice (nello xilema) e gli zuccheri (prodotti della fotosintesi) in tutta la pianta (nel floema).
Pressione del turgore
  L'acqua preserva la pressione del turgore nelle cellule proprio come l'aria gonfia un palloncino, dando forma alle parti non legnose della pianta.
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/download-data#htab-1497
Precocità e anticipo vendemmiale
Riduzione quantità e qualità
Cambio parametri mosti
(< Acidità, > pH e Zuccheri)

## Slide 5: Mitigazione dello stress idrico
Aspetti tecnologici
iRNA
Antitraspiranti
Aspetti genetici:
comportamento vitigni
ruolo del portainnesto
nuovi genotipi
Sistema d’allevamento
Gestione del vigneto (cimature, suolo)

## Slide 6
Simonneau et al. 2017, modoficato

## Slide 7: Stress idrico e obiettivi enologici

## Slide 9: Se trend climatico continua nella direzione intrapresa sarà necessario irrigare anche in collina
ETc = ETo x kc
ETo = evapotraspirazione di riferimento
kc = coefficiente colturale
Consumo medio vite ETc = 400 mm/anno. E in collina ??
Mese | Kc | Valore raccomandato Kc | qualità
 |  | Produz. | Qualità
Aprile | 0,25 | 0,20 | 0
Maggio | 0,55 | 0,40 | 0
Giugno | 0,85 | 0,60 | 0,15
Luglio | 0,85 | 0,60 | 0,15
Agosto | 0,90 | 0,40 | 0,30
Settembre | 0,90 | 0,35 | 0,30
Ottobre | 0,80 | 0,30 | 0,25
https://wine.wsu.edu/extension/weather/evapotranspiration/

## Slide 10: Aspetti critici dell’irrigazione in collina
Stoccaggio e fonti idriche
Infrastruttura e distribuzione, dimensionamento
Gestione operativa
Valutazione precisa dei consumi idrici
Conoscere per per pianificare interventi irrigui sistemici in collina, cosa c’è e cosa manca

## Slide 11: Calcolo approssimativa dei fabbisogni idrici per unità di superfice, e su scala aziendale
Consumo medio vite periodo vegetativo : 400 mm
Consumo medio nel mese di luglio + agosto : 200 mm
Coefficiente di riporto idrico irrigazione di soccorso (kc = 0,10) 20 mm
20 mm = 20 L/m2 = 200.000 L/ha = 2.000 Hl/ha = 200 m3/ha
2.000 m3/10ha = 20.000 hl/10 ha
Consumo medio pro-capite annuo di acqua : 156 m3  x famiglia 4 persone: 624 m3
Azienda di 10 ha, che integra per 3 volte 7 mm tra luglio e agosto, necessita di uno stoccaggio di almeno 70 m3/ha = 700 m3 /10 ha = 7.000 hl/10 ha per turno irriguo.

## Slide 12: e su scala di comprensorio?
Superficie Barolo DOCG: 2.000 ha circa
  2.000 ha x 200 m3/ha = 400.000 m3 = 4.000.000 hL
Comune di Serralunga d’Alba: 355 ha vitati
  355 ha x 200 m3/ha = 71.000 m3 = 710.000 hL
  Consumo annuo medio x 500 abitanti = 78.000 m3/anno
Piemonte collina: 43.000 ha vitati
  43.000 ha x 200 m3/ha = 8.600.000 m3
  Ipotesi 1/3 superficie irrigata:
  14.333 ha x 200 m3/ha = 2.866.667 m3
Capienza diga di Ceresole Reale: 15.000.000 m3

## Slide 13: Depurazione dei reflui vitivinicoli è una via percorribile ? Quanta acqua si potrebbe produrre?
Reflui enologici prodotti in misura di 1,5 – 5 L/L di vino
In un Paese soggetto a siccità, riutilizzare quest'acqua per l'irrigazione ha senso dal punto di vista economico e ambientale (es. Sud Africa).
Tuttavia, quest'acqua ha un'elevata richiesta chimica di ossigeno (COD) e alti livelli di potassio (K) e sodio (Na).
L'utilizzo per l'irrigazione aggiunge al suolo quantità sostanziali di elementi come K e Na al suolo.
Uso reflui diluiti? Sostituzione detergenti con sodio e soda caustica con potassa

## Slide 14: Approccio multidisciplinare per pianificare e progettare interventi adeguati
Necessari approcci innovativi per la valutazione dei consumi idrici su territoriale e aziendale con dettaglio geometrico ad alta risoluzione
Individuazione aree a maggior sensibilità e mappature geoinformatica
Progetti pilota in aree rappresentative

## Slide 15: Irrigazione a goccia
ala a filo
ala appoggiata a terra
ala in sub irrigazione
rispetto all’aspersione, la FAO indica un’efficienza di distribuzione pari al 90%, che cresce al 95% se si pratica la subirrigazione
bassa pressione d’esercizio e elevato risparmio energetico,
possibilità di impiegare materiali plastici sottili (e quindi economici)
erogatori a bassa portata autompensanti, con cui eseguire lunghi turni d’ irrigazione
Possibilità di fertirrigare

## Slide 16: Approcci innovativi per valutare lo stress idrico e gestione integrata della ricetta idrica
Misure sulla pianta e in suolo tramite sensoristica:
Traspirazione tramite sensori di flusso sap
Misure dendrometriche
Misure di pressione turgore foglie
Misure di temperatura fogliare
Tensiometri
Sonde TDR e FDR

## Slide 17: Gestione integrata irrigazione in vigneto
Web interface
Chart: 
| 0.15100000000000041 | 0.17900000000000021 | 0.20200000000000001 | 0.27 | 0.28000000000000008 | 0.30000000000000032 | 0.39800000000000135 | 0.41100000000000031 | 0.36800000000000038 | 0.4
 | 16.72 | 17.02 | 17.43 | 17.86 | 18.15 | 18.15 | 17.88 | 17.6 | 17.2 | 16.8
Chart: 
| 0.15100000000000041 | 0.19600000000000001 | 0.19500000000000001 | 0.26 | 0.28000000000000008 | 0.30000000000000032 | 0.39800000000000124 | 0.41100000000000031 | 0.33900000000000124 | 0.4 | 0.41000000000000031
 | 12.5 | 12.5 | 11.41 | 11.7 | 10.8 | 10.36 | 10.77 | 10.27 | 9.45 | 9.8 | 8.9
Chart: 
| 0.22526817640047694 | 0.1878787878787879 | 0.16529894490035171 | 0.13418903150525091 | 0.21428571428571427 | 0.20689655172413793 | 0.22903629536921191 | 0.22132097334878253 | 0.19251925192519306 | 0.20173535791757091
 | 3942.7273 | 1680.75 | 1213.0952 | 742.3684 | 2485.0769 | 2118.1818 | 2502.8571 | 2607.7778 | 2316.3636 | 2906.6667
Elaborazione dati
Misura parametri in continuo con sensori
Centralina wireless
Centralina irrigazione con elettrovalvole
INPUT
OUTPUT
COMMAND

## Slide 18: Analisi della variabilità del vigneto ed interventi a rateo variabile

## Slide 19: Considerazioni finali
Il cambiamento climatico causa stress idrico della vite soprattutto nelle aree collinari con danni sul potenziale quantitativo e qualitativo
L’irrigazione è una soluzione percorribile ma serve infrastruttura e disponibilità idrica capace di garantire l'approvvigionamento idrico di almeno 210 m3 (20 mm circa) per ettaro, suddivisi in 3 turni d'irrigazione (70 m3 = 7 mm).
Mancano dati territoriali che permettano di definire in modo preciso
Consumi idrici puntuali della vite
Aree di intervento prioritario, che sono a maggior rischio siccità in base a variabili territoriali e strutturali
Costi e fattibilità tecnica di infrastrutturazione
Necessario studio multidisciplinare degli aspetti rilevanti (strutturali, legali, geografici/ambientali, burocratici, amministrativi e viticoli) a supporto della pianificazione territoriale
Poi avrà allora senso parlare di efficientamento dell’irrigazione

## Slide 20: Grazie per l’attenzione!
UNASA